## Slide 1: Präsentation technisch
Gruppe: M.U.R.I
(Mechanische Untergrund Ratte für Inspektionen)

## Slide 2: Inhalt
Designentscheidungen
Technische Details
Anpassungen
Lessons Learned

## Slide 3: Designentscheidungen–SW Architektur

## Slide 4: Designentscheidungen–Action Server
ROS2 Action Server
Repräsentation langer Aufgaben
gute Kommunikation
hierarchische Logik möglich
Topics
Kommunikation Netzwerkweit
einfache Implementierung

## Slide 5: Designentscheidungen–single goal & cancle
single-goal pro Action
andere Actions werden ignoriert
single-goal pro Handler
Wechsel nur nach cancle oder success

## Slide 6: Designentscheidungen–async Goal-sending
volle Kontrolle
einfacher zu implementieren
Benötigt MutuallyExclusiveCallbackGroups

## Slide 7: Designentscheidungen–Interfaces
Out
daten für Action Server
LogicInterface
Out
Für die initialen Module
ExtendedLogicInterface
erbt von LogicInterface
Für neuere Module

## Slide 8: Designentscheidungen–Hauptschleife
Timer basierte Hauptschleife(n)
alle Module
Handler
Angepasst an Datenfluss
Daten kommen Zeitdeterministisch

## Slide 9: Designentscheidungen–Visionarchitektur
CameraReadOut + ImageProcessing + Markerdetection
Flexibilität: Austausch und Modifizierbarkeit
Skalierbarkeit: Nodes auf verschiedenen Rechnern

## Slide 10: Designentscheidungen–Last-Valid-Value-Filter
Toleriert Lichtwechsel und kurzzeitige Fehler im Bild
Verhindert ruckelige Roboterbewegung

## Slide 11: Designentscheidungen–Spezifische Fehlercodes
-1000.0, π, 9999
ROS2-Nodes crashen nicht
Extern erkennbar und leicht verarbeitbar

## Slide 12: Designentscheidung–Trennung der Logik
Begründung:
Trennung zwischen den Logik-einheiten
Modulare Erweiterung möglich
Leichter zu Debuggen

## Slide 13: Designentscheidung–State Machine Pattern
Begründung:
Grundaufbau immer gleich
Vorhersehbares Verhalten, & klare Zustände
Einfaches Tracking des aktuellen Zustands (Debugging)
States leicht zu Testen (Unit-Tests)
Logische Struktur / einfach erweiterbar

## Slide 14: Designentscheidung–P-Regler
Begründung:
Weniger Parameter zum Auslegen
Für Anwendung Ausreichend
Ressourcenschonend da keine Integration & Differentiation nötig

## Slide 15: Technische Details–Regler Auslegung
Methode: Ziegler – Nichols
Starten mit niedriger Verstärkung Kp
Schrittweises erhöhen von Kp --> System in Dauerschwingung (Kkrit)
Kp = 0.5 * Kkrit

## Slide 16: Technische Details–Quaternion --> Yaw
Quaternion zu Yaw
Odometry liefert --> Quaternion (x, y, z, w)
Yaw (Drehung um Z-Achse) relevant --> Bewegung im 2D raum
Verwendung im System:
InitLogic: Gedrehten Winkel für Drehungen bestimmen
TurnLogic: Gedrehten Winkel für Drehungen bestimmen

## Slide 17: Technische Details–Timing
Timer Raten: 0.1s
Herleitung aus Echtzeitfähigkeit
Keine Überlastung
MutuallyExclusiveCallbackGroup
Verhindert race conditions
Callbacks laufen sequentiell

## Slide 18: Technische Details–Datenfluss
Event gesteuerte Ausführung
Listener-Callbacks aktualisieren Logic-daten
Fehlerbehandlung
Logic meldet Fehler
Server handled
Subscriber-Queue
Queue-Größe: 10
Verhindert Datenverluste bei Verzögerung

## Slide 19: Technische Details–Executor
MultiThreadExecutor
num_threads = 4
parallelität

## Slide 20: Technische Details–Last-Valid-Value-Filter
Struktur: 3-Wert-Buffer (first_data, second_data, third_data)
Implementierung: filter_distance() gibt neuesten Wert ≠ -1.0 zurück

## Slide 21: Technische Details–Manuelle Winkelberechnung
Berechnung: angle = atan2(x_offset, distance)
Input: tvec[0] (X-Offset), tvec[2] (Z-Distanz) aus solvePnP
Output: Winkel in Radiant [-π, π]

## Slide 22: Technische Details–Marker-Prioritätslogik
Auswahl:
    if Marker 69 erkannt
    verwende 69
    elif Marker 0
    verwende 0
Zeitpunkt: Priorisierung BEVOR solvePnP aufgerufen wird
Vorteil: Spart Rechenzeit, unnötige Pose-Estimationen werden übersprungen

## Slide 23: Anpassungen
Ursprüngliche Planung
Eigenen Marker selbst entwickeln
Gründe für Änderung
Deutlich weniger Entwicklungszeit notwendig
Finale Lösung
OpenCV eigene Funktionen verwenden

## Slide 24: Lesson learned–Vision
Bewährte Lösungen nutzen
Statt alles selbst zu bauen: Existierende Lösungen prüfen
Unit Tests früh schreiben
Robuste Methoden von Anfang an
Charuco-Kalibrierung anstatt Chessboard-Kalibrierung

## Slide 25: Lessons Learned–Softwarearchitektur
SW-Architektur vor Implementierung
Aufteilung in Actions
Verständnis über Datenflüsse
Verantwortlichkeiten
Wartbarkeit

## Slide 26: Lessons Learned–Big-Bang Integration
schwer planbar
fehleranfällig
hoher Koordinationsaufwand
gute Tests erforderlich
bei kleinen Projekten machbar

## Slide 27: Lessons Learned–Framework & Dokumentation
inovative Nutzung ohne tiefes Systemwissen erschwert bei ROS2
ROS2 + ARM-System + spin_once()
Lange debuging sessions
ROS2 Framework
Dokumentation unvollständig

## Slide 28: Lessons Learned–Framework & Sprache
Iterative Entwicklung vereinfacht die Bugs bei schlechter Framework Dokumentation
script-Sprache + typed framework
type-errors
unit-Tests gegen gegen Types notwenig
Null values vermeiden

## Slide 29: Lessons Learned–Interface Design
Einheitliche Modul-Schnittstellen
Erleichtert Wartbarkeit und Verständlichkeit
Schnelle Implementierung neuer Module
Klare Trennung von Ein- und Ausgaben

## Slide 30: Lessons Learned–Unit-Tests
Frühe Fehlererkennung
Sicheres Refactoring
Isoliertes Testen der Module
Validierte Zustandsübergänge
Dokumentation des Soll-Verhaltens

## Slide 31: Lessons Learned–Modulare Aufgabentrennung
Klare Verantwortlichkeiten
Einfache Fehlersuche
Unabhängige Module
Leichte Erweiterbarkeit
Hohe Wiederverwendbarkeit

## Slide 32: Lessons Learned–Weitere Erkenntnisse
Config-File
Zentrale Parameterverwaltung
Schnelles Tuning möglich
Gemeinsame Funktionen
Gemeinsame Funktionen vermeiden Duplikate
State Machines
State Machines sorgen für Vorhersagbarkeit
Strukturierte und testbare Abläufe

## Slide 33: Projektfazit
Projekt war ein voller Erfolg
Key Features:
robuste System-Integratin & modularer Aufbau
Explizite Trennung:
Business-/ Steuer-Logic
ROS/OpenCV Bildverarbeitung
Für mehr technische Details:
MURI/docs/documentation.md at main · derlole/MURI · GitHub